УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРК

НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА DELTA

ДЛЯ УСТАНОВКИ В

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ ЛЮБОГО ТИПА ДО 50л/м

Производство, модернизация ТРК – замена электронного блока управления.

Поставляется в комплекте с ЖКИ сенсорной панелью HMI, системой местного и дистанционного управления.

Простота монтажа, гибкость настроек, низкая стоимость, возможность автономного управления процессом отпуска топлива по месту от ТРК а также с дистанционным контролем и  управлением по протоколу MODBUS.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2013г.

###### СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Краткое описание | 3 |
| 1.1 | Описание БУ ТРК | 3 |
| 1.2 | Основные технические характеристики | 4-5 |
| 1.3 | Требования безопасности при выполнении монтажных работ приложение – А. | 6 |
| 2 | Протокол испытаний БУ образцовым расходомером. | 7 |
| 3 | Совместимость БУ ТРК с системами управления. | 8 8 |
| 4 | Схемы электрические принципиальная и внешних соединений, спецификация БУ ТРК приложение – Б. |  |
| 5 | Описание системы местного управления ТРК приложение – С. |  |
| 6 7 | Описание системы дистанционного управления ТРК приложение – Д. Перечень регистров, формат данных обмена и оборот статуса универсального блока управления ТРК приложение – Е. |  |

# Введение.

# Настоящее техническое описание (ТЭ) электронного блока управления (БУ) для топливораздаточной колонки жидкого моторного топлива (ЖМТ) и сжиженного газа (далее по тексту - ТРК) предназначено для изучения: возможности производства либо модернизации ТРК, технических характеристик, условий эксплуатации, принципа действия, содержит данные о монтаже и программном обеспечении (ПО) БУ, системы управления (СУ).

ТЭ является документом, удостоверяющим гарантированные основные параметры и технические характеристики  БУ.

Установка, монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт должны осуществляться лицами, имеющими специальную подготовку по техническому обслуживанию колонок.

В связи с постоянной работой по совершенствованию БУ в их конструкцию и ПО могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем ТЭ и не влияющие на их монтаж и эксплуатацию.

Размещение БУ производится в невзрывоопасной зоне ТРК приложение А.

1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

  - Описание БУ ТРК

    - Назначение БУ ТРК.

БУ ТРК предназначен для управления отпуском ЖМТ измерения его объёма, вычисления стоимости выданной дозы по предварительно заданной цене и суммарного учета объема выданного топлива,  при его выдаче в топливные баки транспортных средств.

    - ПО БУ ТРК организует HMI – интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс и позволяет управлять процессом отпуска топлива непосредственно от ТРК-местный режим управления.

    - ПО СУ ТРК организует HMI – интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс и позволяет управлять процессом отпуска топлива из операторской – дистанционный  режим управления, включает все стандартные функции СУ, размещается на ПК.

    - Управление включением местного либо дистанционного режимов управления производит  оператор  СУ ТРК.

    - Рис 1- внешний вид блока управления ТРК.

  - Основные технические характеристики блока управления.

Таблица 1.

| Основные параметры | Нормированные значения для расходомеров и датчиков импульсов |
| --- | --- |
|  | Циклический расход за оборот | Кол-во импульсов за оборот |
| 1. Номинальный объемный расход топлива, л/мин. при выдаче ЖМТи СУГ – 50 л/мин при выдаче ЖМТи СУГ – 50 л/мин при выдаче ЖМТи СУГ – 25 л/мин | 0,5л 1л 0,5л | 100 (50*2к) 200(100*2к) 200(100*2к) |
| 2. Минимальный объемный расход топлива л/имп. при выдаче ЖМТи СУГ – 50 л/мин при выдаче ЖМТи СУГ – 50 л/мин при выдаче ЖМТи СУГ – 25 л/мин | Устанавливается на БУ на БУ на БУ | литров/на импульс. 0,01 0,005 0,0025 |
| 3. Минимальный объем разовой дозы топлива, л при выдаче жидкого топлива при выдаче сжиженного газа | расходомер ТРК ТРК | 0,5 0,5 |
| 4. Емкость разрядов индикации, не менее: объема разовой дозы, л. цены топлива, грн. стоимости отпущенной дозы топлива, грн. Суммарного объема отпущенного топлива, л. Сменного объема отпущенного топлива, л. | 99 99,999 9 99 99,99 9 99 99,99 999 999,9 9 99 99,99 |
| 5. Дискретность индикации отсчетного устройства. объема разовой дозы, л. цены топлива, грн. стоимости отпущенной дозы топлива, грн. Суммарного объема отпущенного топлива, л. Сменного объема отпущенного топлива, л. | 0,005 0,01 0,01 0,10 0,01 |
| 6. Количество раздаточных рукавов, шт. для жидкого топлива для сжиженного газа | 1 1 |
| 7. Длина раздаточного рукава, м, не более для жидкого топлива для сжиженного газа | 3,7 3,7 | 3,7 3,7 |
| 8. Максимальное рабочее давление в гидросистеме сжиженного газа, Мпа. | 1,6 |

Пределы основной допускаемой погрешности колонок при измерении:

- минимальной дозы выдачи топлива –  ± 0,5%;

- других доз топлива – ± 0,25%.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от минус 35 до +45 (С;

- относительная влажность воздуха – до 100 % при температуре 25 (С;

- питание от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, номинальной частотой 50 Гц.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Чертеж взрывоопасных зон колонок

Рисунок А.1 – Взрывоопасные зоны колонок

Протокол испытаний блока управления (БУ) ТРК на базе контроллера DELTA

Сертификат РОСС TW.AE95.B20942

Синхронизация канала ввода импульсов.

- сигнал начала и окончания отпуска дозы топлива (подача импульсов расхода)

осуществляется через контакты реле управления клапанами основным и снижения расхода БУ.

Источник калибровочного сигнала массомер LPGmass Endress+Hauser DN15.

Ser №:DA0D6902000

Сертификат ТС 7286

Расход Q min 3,25 L/min, Q max 130 L/min.

Параметры калибровочных импульсов и текущий расход Q массомера задаётся с помощью ПО Fieldtool. Таб№1

| Q-L/min | Задание дозы на БУ DELTA(ТРК) в литрах. | Автоснижение расхода вконце дозы активировано да/нет. |
| --- | --- | --- |
|  | Задано. | Отп. | Задано. | Отп. | Задано. | Отп. | Время секунд. |  |
| 5 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | - | нет |
| 10 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | - | нет |
| 20 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0,500 | 0,500 | - | нет |
| 30 | 23,500 | 23,505 | 13,000 | 13,000 | 7,000 | 7,000 | - | нет |
| 40 | 39,500 | 39,500 | 19,000 | 19,005 | 8,000 | 8,005 | - | нет |
| 50 | 47,700 | 47,700 | 17,000 | 17,000 | 0,300 | 0,305 | - | нет |
| 60 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,005 | 47.700 | 47,700 | 60,50,48 | нет |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Параметры импульсов расхода массомера основного и резервного каналов:

-ширина импульса в мс 4,5

-пассивное состояние (низкий уровень).

-количество каналов импульсов 2 (сдвиг фаз 90 гр).

-вес импульса в литрах ( 0, 01) – 100 импульсов на литр.

Вес импульса БУ основного и резервного каналов в литрах (0,005) – 200 импульсов на литр, используются оба канала.

Совместимость БУ ТРК с системами управления.

Блок управления DELTA для ТРК любого типа с расходом до 50-60 литров в минуту  имеет встроенную систему местного управления ТРК и поставляется в комплекте с системой дистанционного управления ТРК, обе системы  имеют отдельные описания.

Описание системы местного управления ТРК - приложение С.

Описание системы дистанционного управления ТРК – приложение Д.

Блок управления DELTA для ТРК управляется дистанционно по протоколу MODBUS.

Перечень регистров, формат данных обмена и оборот статуса ТРК – приложение Е.

- Совместимость БУ ТРК с иными системами управления может быть организована как в общем случае для всех производителей блоков управления ТРК путём создания дополнительного программного модуля в СУ либо добавления такого модуля в блоки преобразователи протоколов.

- Типовая конфигурация оборудования БУ ТРК «DELTA» с оборудованием ЖМТ, СУГ.

- Рис 2.

- технология ЖМТ или СУГ

- БУ ТРК пуск ТРК   Система управления ТРК

расходомер клапана

| 7 | Перечень регистров, формат данных обмена и оборот статуса универсального блока управления ТРК приложение Е. |
| --- | --- |

Требования для заявления о сертификации электронных узлов интерфейса ТРК.

1.Все электронные узлы обеспечивающие функционирование ТРК СУГ и связь с внешними системами должна быть заводского изготовления.

2.Протоколы связи с внешними системами управления должны соответствовать распространённым стандартам (Дрессер, Gilbarco, Топаз и т.п) или как минимум иметь подробное описание команд управления всеми исполняемыми функциями.

Описание системы команд всеми исполняемыми функциями.

Связь с внешними системами осуществляется по протоколу MODBUS.

Оборот статуса блока управления БУ  DELTA для ТРК СУГ соответствует распространённым стандартам.

Перед тем как начать управление ТРК необходимо установить канал связи по стандарту

RS485 и получить циклические данные стандартного набора параметров.

Описание структуры циклических данные стандартного набора параметров формируемых блоком управления и доступных для чтения системами управления.

Ниже представлена структура данных ответа ТРК на запрос СУ циклических данных для

версии ТРК 1 пост. В версии для двухпостовой ТРК блок данных будет продублирован

в виде Блок данных 1-сторона А, Блок данных 2-сторона Б.

Адрес, Функция, Б      л      о      к            д    а    н     н    ы    х, контр.сумма.

# Byte,    Byte   , 7xfloating-point    ,6xByte unsigned, 2xByte

# 01            03               1-цена                         ,1-отпуск завершён(значение 2-лож,1-истина)

# 2-заданная доза          ,2-простой ТРК(значение 2-лож,1-истина)

# 3-текущий отпуск      ,3-есть пуск ТРК(значение 2-лож,1-истина)

# 4-отпущено на сумму,4-резерв.

# 5-пред отп доза           ,5-резерв.

# 6-сменный литров      ,6-резерв.

| 7-суммарный литров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль статуса ТРК возможен по состоянию циклических данных. |  |  |  |  |

Описание структуры стандартных  команд управления формируемых СУ для обработки и исполнения их блоком управления  ТРК.

Имеется два режима управления ТРК местный и дистанционный.

Приоритет выбора режима управления имеет СУ.

Ниже представлена структура данных исходящей команды  СУ для ТРК в кодах Hex.

Адрес, Функция, к          о          м          а         н          д          а, контр.сумма.

# Byte,    Byte   , 1xWord            ,    1xWord               , 2xByte

- 05            0868-№ регистра ,     FF00- дистанционное разрешение пуска

0000- дистанционно стоп отпуск.

0867-№регистра   ,    FF00- установить дистанционный режим управл.

0000- отключить дистанционный режим управл.

081B-№регистра   ,   FF00- сброс и сохранение текущего отпуска литр.

0000- отключить режим сохранения тек.  отпуска.

Контроль прохождения команд возможен методом контроля ЭХА команды, а так же

по состоянию циклических данных.

Описание структуры команд регулирования формируемых СУ для обработки их блоком управления  ТРК.

Имеется два режима управления ТРК местный и дистанционный. Исходные параметры такие как цена, заданная доза используемые для текущих расчётов и отображения их результатов выбираются в месте с выбором режима управления.

Ниже представлена структура данных исходящих команд  регулирования формируемых СУ для ТРК в кодах Hex для дистанционного режима работы блока управления ТРК.

Адрес, Функция, начальный адр, кол-во слов,  кол-во байт, б л о к  д а н н ы х, контр.сумм

# Byte,    Byte   , 1xWord           , Byte       ,    Byte   ,1xfloating-point, 2xByte

01              10          124C - цена             02                    04          байт ордер float

1240 - доза отпуска

Контроль прохождения команд регулирования возможен  по состоянию циклических данных.

# Text boxes

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата

Инв. № подл.  Подпись и дата  Взам. инв. №    Инв. № дубл.   Подпись и дата